|  | Модель: СТ54051 |
| --- | --- |
| Руководство пользователя и инструкция по эксплуатации |  |
| БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 200 л |  |
| Содержание |  |

Введение	2

Дополнительное оборудование	2

Бетономешалка	2

Настоящее руководство 	2

Условные обозначения в настоящем руководстве	3

Правила техники безопасности 	5

Органы управления и конструкция	7

Бетономешалка	7

Сборка	8

Вскрытие упаковочного ящика	8

Стадия 3 –Смесительный барабан, подковообразный кронштейн 	8

Стадия 1 – Колеса	8

Стадия 2 – Кронштейны крепления	8

Стадия 4 – Смесительный барабан, верхняя часть	9

Стадия 5 – Смесительная лопасть, ручной штурвал, ножная педаль стопорной штанги, 	9

Стадия 6 – Установка двигателя 	9

Заправка двигателя маслом	10

Заправка  топливом	10

Эксплуатация 	11

Расположение бетономешалки	11

Запуск двигателя	11

Остановка двигателя	11

Работа с бетономешалкой	12

Техническое обслуживание	13

Масло	13

Свечи зажигания	13

Воздушный фильтр	13

Очистка	14

Обслуживание двигателя	14

График обслуживания	14

Хранение	15

Хранение бетономешалки	15

Хранение двигателя	15

Технические данные и спецификации	16

Технические данные двигателя 	16

Технические данные бетономешалки 	16

Топливо	16

Масло	16

Свечи зажигания	16

Зазоры клапанов	16

Схема компонентов бетономешалки	17

Спецификация бетономешалки	18

Схема компонентов двигателя	20

Спецификация двигателя	21

Поиск и устранение неисправностей	24

Гарантийные обязательства	25

Заметки	26

| Введение |
| --- |
| Введение |  |
| Поздравляем Вас с приобретением бетоносмесителя MUSTANG с приводом от бензинового двигателя компании. Наши бетономешалки с приводом от бензинового двигателя соответствуют самым строгим техническим требованиям. При условии надлежащего применения и обслуживания эта бетономешалка будет безупречно работать на протяжении долгих лет. В настоящем руководстве пользователя содержатся важные сведения и инструкции по безопасности. СОХРАНЯЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. | Настоящее руководство Мы старались, чтобы информация в настоящем руководстве была точной и полной. Мы оставляем за собой право вносить изменения и усовершенствования как в продукцию, так и в руководство по эксплуатации, без предварительного уведомления. |
| Бетономешалка Это устройство представляет собой бетономешалку с приводом от бензинового двигателя. Оно предназначено для изготовления бетонной смеси из цемента. |  |
| Обязательно запишите наименование модели и серийный номер, а также дату и место приобретения. Имейте эти данные под рукой при заказе запасных частей, а также при обращении в службы технической поддержки или гарантийного обслуживания. |

Телефон поддержки потребителей

8-800-333-2113

Модель номер

СТ54051

Серийный номер

Дата приобретения

Место приобретения

| Условные обозначения |
| --- |
| Условные обозначения в настоящем руководстве |  |
| В настоящем руководстве по эксплуатации используются символы, которые позволяют сразу выделить информацию различного характера. Символ опасности используется вместе с ключевым словом, чтобы предупредить Вас о возможной опасности при использовании энергетического оборудования. Следуйте указаниям, содержащимся в этих сообщениях, чтобы устранить или снизить риск серьезных травм или летального исхода. | ВНИМАНИЕ Этот значок со словом ВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к появлению небольших или средней тяжести травм, если возникновение такой ситуации не предотвращено ВНИМАНИЕ Слово ВНИМАНИЕ, без употребления символа опасности указывает на возникновение ситуации, которая может привести к порче имущества. |
| ОПАСНО | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Этот значок со словом ОПАСНО указывает на возникновение опасной ситуации, которая обязательно приведет к серьезным травмам или смертельному исходу, если её не предотвратить | Если у Вас есть вопросы по поводу бетономешалки, мы готовы на них ответить. Пожалуйста, звоните по телефону поддержки: 8-800-333-21-13 в будни с 10:00 до 17:00 Звонки по России бесплатные. Email: service@mustangru.com |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |  |
| Этот значок со словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к серьезным травмам или смертельному исходу, если её не предотвратить |  |

| Правила техники безопасности |
| --- |
| Правила техники безопасности | Держите руки и ноги вне досягаемости от вращающихся деталей. Подвяжите и уберите длинные волосы и снимите украшения. НЕ надевайте одежду слишком свободного кроя, а также одежду со шнурками или прочими компонентами, которые могут намотаться на вращающиеся детали |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |  |
| Перед тем, как запускать бетономешалку, внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации. Несоблюдение инструкций может привести к серьезным травмам или смертельному исходу. | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Свечи зажигания могут вызвать пожар или электрошок |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В выхлопных газах содержатся химические вещества, которые, по данным штата Калифорния, приводят к развитию раковых заболеваний, вызывают врожденные дефекты, оказывают вредное воздействие на репродуктивную систему. | При техническом обслуживании двигателя: Отсоедините свечной провод и расположите его так, чтобы его контакт со свечой был невозможен. НЕ производите проверку свечи при снятой вилке. Применяйте только сертифицированные инструменты для проверки свечи. |
| ОПАСНО | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| В выхлопных газах двигателя содержится угарный газ – ядовитое вещество без цвета и запаха. Вдыхание угарного газа (монооксида углерода) вызывает тошноту, головокружение, обмороки или смертельный исход. Если Вы почувствовали слабость или головокружение, немедленно выйдите на свежий воздух. | При работе двигатель выделяет тепло. Контакт с ним может привести к появлению серьезных ожогов. Горючие материалы могут воспламениться при контакте с горячим двигателем. |
| Запускайте бетономешалку в работу только в хорошо вентилируемой зоне. НЕ используйте бетономешалку внутри зданий, в том числе в гаражах, подвалах, сараях, закрытых помещениях или боксах. НЕ допускайте попадания выхлопных газов в жилые помещения через окна, двери, вентиляционные шахты и отверстия или другие входные проемы. ОПАСНЫЙ УГАРНЫЙ ГАЗ, образующийся при работе двигателя в помещении, СПОСОБЕН УБИТЬ ВАС ЗА СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ | НЕ дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Избегайте контакта с горячими выхлопными газами. Дайте оборудованию остыть, прежде чем прикасаться к нему. Со всех сторон для необходимого охлаждения двигателя надо держать свободным проход шириной не менее метра. Расстояние до горючих материалов должно составлять не менее полутора метров. |
| ОПАСНО | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |
| Вращающиеся детали могут повредить руки, ноги, одежду и/или другие вещи. Это может привести к травматической ампутации или серьезным разрывам мышц. | Запускайте бетономешалку только на твердой, ровной и плоской поверхности. Убедитесь, что поверхность способна выдержать массу смесителя с полной нагрузкой, и при этом бетономешалка не опрокинется. НЕ пытайтесь перемещать бетономешалку под нагрузкой и/или во время рабочего цикла. |
| Правила техники безопасности |
| Правила техники безопасности |
| ОПАСНО |
| Топливо и его пары являются в высшей степени горючими и взрывоопасными веществами. Пожар или взрыв могут привести к серьезным ожогам или смертельному исходу. | ВНИМАНИЕ Ненадлежащее обращение с бетономешалкой или его ненадлежащее применение могут его повредить, сократить срок службы, а также являться основанием для прекращения обязательств по его гарантийному обслуживанию. |
| При доливе или сливе топлива Выключите двигатель и дайте ему охладиться не менее двух минут, прежде чем снимать крышку топливного бака. Медленно ослабьте крышку, чтобы сбросить избыточное давление в баке. Доливайте или сливайте топливо только на улице, в хорошо проветриваемой зоне. НЕ допускайте переполнения топливного бака. Не допускайте, чтобы топливо попадало на свечи, источники открытого огня, контрольные лампы, нагретые поверхности или другие источники возгорания. НЕ зажигайте огонь и не курите. | Используйте бетономешалку только по назначению. НЕ подвергайте бетономешалку воздействию влаги (в больших количествах), пыли или грязи. НЕ допускайте, чтобы какие-либо материалы блокировали контур охлаждения. НЕ используйте двигатель, если: Оборудование искрит, из него идет дым или показывается пламя Оборудование интенсивно вибрирует |
| При запуске двигателя НЕ пытайтесь запустить неисправный двигатель. Убедитесь, что крышка бензобака, воздушный фильтр, топливные шланги и система отвода выхлопных газов находятся на своих местах. Дайте пролившемуся топливу полностью испариться перед попыткой завести двигатель. Убедитесь в том, что бетономешалка с приводом от бензинового двигателя прочно расположена на уровне земли. | ВНИМАНИЕ НЕ допускайте работы бетономешалки в режиме перегрузки НЕ перегружайте бетономешалку НЕ запускайте двигатель, если барабан загружен полностью НЕ выключайте двигатель, если барабан загружен полностью |
| При работе бетономешалки: НЕ стойте напротив выхлопной трубы двигателя. |  |
| При хранении бетономешалки: Храните бетономешалку в таком месте, где нет доступа к искрам, открытому огню, контрольным лампам, теплу и другим источникам воспламенения. |  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ |  |
| Быстрый отвод назад шнура стартера может привести к тому, что Вашу руку затянет в двигатель раньше, чем Вы сможете её отдернуть. Незапланированный запуск двигателя может привести к попаданию конечности в опасную область, травматической ампутации или разрыву мышц. В результате можно получить переломы, ушибы или растяжения. |  |
| При запуске двигателя медленно вытяните шнур стартера, пока не почувствуете сопротивление, а затем вытягивайте его быстро, чтобы избежать обратного толчка. |  |
| Органы управления и конструкция |
| Органы управления и конструкция |
| Перед использованием бетономешалки с приводом от бензинового двигателя прочтите данное руководство пользователя. Ознакомьтесь с расположением и функциями рычагов управления, а также особенностями конструкции. Сохраните настоящее руководство для последующего использования. |
| Бетономешалка |
| (1) Кожух двигателя – Защищает бензиновый двигатель объемом 118 см3. |
| (2) Смесительный барабан – емкость 0,2 куб. м. |
| (3) Ручной штурвал – Ручной штурвал, используемый для опрокидывания барабана. |
| (4) Стопорная штанга – Фиксирует барабан на месте. |

| Сборка |
| --- |
| Сборка |  |
| Необходимо предпринять некоторые усилия по сборке бетономешалки. Если у Вас возникают вопросы относительно процедуры сборки, обращайтесь за помощью в нашу службу поддержки: 8-800-333-2113. При этом приготовьте серийный номер и наименование модели |  |
| Вскрытие упаковочного ящика 1. Поместите упаковочный ящик на твердую ровную поверхность. 2. Аккуратно срежьте упаковочную ленту и снимите крышку упаковочного ящика. 3. Осторожно, вдвоем, выньте все детали и узлы. 4. Перед тем как приступить к сборке, определите все комплектующие. | Стадия 3 –Смесительный барабан, подковообразный кронштейн Нижняя часть смесительного барабана и подковообразный кронштейн поставляются в сборе. 1. Установите подковообразный кронштейн и смесительный барабан на кронштейн для установки барабана. 2. Закрепите подковообразный кронштейн со стороны двигателя при помощи болта M8x65, шайбы и гайки (А). 3. Не закрепляйте его со стороны штурвала, пока не будет выполнена Стадия 5. |
| Стадия 1 – Колеса 1. Насадите первое колесо на ось и зафиксируйте его фиксатором, входящим в комплект поставки. Повторите процедуру со вторым колесом. |  |
| Стадия 2 – Кронштейны крепления 1. Соедините кронштейн крепления барабана (А) и кронштейн крепления колеса (B) при помощи двух болтов M8x70, плоских шайб, стопорных шайб и гаек. 2. Соедините кронштейн крепления стопорной штанги (C) и кронштейн крепления барабана (А) при помощи двух болтов M8x70, плоских шайб, стопорных шайб и гаек. |  |

| Сборка |
| --- |
| Стадия 4 – Смесительный барабан, верхняя часть 1. Выбейте все болты в нижней части барабана. 2. Установите верхнюю часть барабана на нижнюю, и затяните все крепежные изделия. |  |
| Стадия 5 – Смесительная лопасть, ручной штурвал, ножная педаль стопорной штанги, 1. Закрепите смесительную лопасть внутри барабана при помощи болтов M12x25, шайб и гаек (A) 2. Закрепите ручной штурвал при помощи двух болтов M8x20, шайб и гаек. Затем закрепите подковообразный кронштейн, упомянутый на Стадии 3, при помощи крышки оси и болтов M8x20, шайб и гаек (B). (см. поз. 41, 42 на стр. 15). 3. Проденьте стопорную штангу через отверстия в кронштейне для установки барабана. Проденьте ножную педаль через отверстие в кронштейне крепления стопорной штанги. 4. Соедините ножную педаль и стопорную штангу болтом M6x25 и гайкой. | Стадия 6 – Установка двигателя 1. Найдите установочный швеллер на обратной стороне блока двигателя. Совместите этот швеллер с кронштейном для установки барабана и закрепите блок двигателя при помощи болта M8x70, шайбы и гайки. 2. Прикрепите верхнюю часть блока двигателя к ложементу редуктора (поз. 60) при помощи болтов M8x20. |

Сборка

## Заправка двигателя маслом

ВНИМАНИЕ!

НЕ пытайтесь завести или запустить двигатель до того, как он будет надлежащим образом заправлен маслом рекомендованной марки и в требуемом объеме. Повреждение бетономешалки в результате невыполнения этих указаний ведет к отмене гарантии.

- Установите бетономешалку на плоскую, горизонтальную поверхность.

- Снимите	крышку заливной горловины масла/щуп для измерения уровня для того, чтобы добавить масло.

- Добавьте 0,6 л  масла и установите крышку заливной горловины масла/щуп.

- Ежедневно  проверяйте уровень масла в двигателе и доливайте по мере необходимости.

ВНИМАНИЕ!

Двигатель оборудован системой отключения при низком уровне масла, он остановится, если уровень масла в картере упадет ниже порогового значения.

Примечание Часто проверяйте масло в период ввода в эксплуатацию. Для получения информации об интервалах технического обслуживания смотрите раздел «Обслуживание».

## Заправка  топливом

- Используйте чистый, свежий, обычный неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92,

- НЕ смешивайте масло с топливом.

- Очистите поверхность вокруг крышки топливного бака.

- Снимите крышку топливного бака

- Медленно добавьте топливо в бак. НЕ переполняйте бак. Оставьте зазор  (от среза горловины до уровня жидкости) примерно 0,5 см на расширение топлива.

- Заверните крышку топливного бака и вытрите  все подтеки топлива.

ВНИМАНИЕ!

Используйте обычный неэтилированный бензин с минимальным октановым числом 92.

НЕ смешивайте масло с топливом. Заполняйте бак так, чтобы оставался зазор примерно 0,5 см до верха бака на расширение топлива. НЕ заправляйте топливный бак в помещении. НЕ заправляйте топливный бак, когда двигатель работает или разогрет. НЕ переполняйте топливный бак. НЕ зажигайте сигареты и не курите при заправке топливного бака.

Эксплуатация

| Эксплуатация Расположение бетономешалки Данная бетономешалка должна быть установлена на расстоянии не менее 150 см от воспламеняющихся материалов. Оставьте свободное пространство не менее 1 м с каждой стороны бетономешалки для хорошего охлаждения и обслуживания. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ машину там, где выхлопные газы двигателя могут попасть в вентиляционные системы или закрытые обитаемые помещения. При установке бетономешалки сообразуйтесь с направлением ветра. ВНИМАНИЕ Используйте бетономешалку на ровных горизонтальных поверхностях. Убедитесь, что прочность грунта площадки соответствует весу полностью загруженной машины во избежание ее опрокидывания. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ перемещать бетономешалку, когда она полностью загружена и/или работает. ВНИМАНИЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ запустить двигатель, когда машина полностью загружена материалом. Запуск двигателя 1. Установите бетономешалку на ровной горизонтальной поверхности. 2. Установите выключатель двигателя в положение ВКЛ (А). 3. Установите топливный клапан в положение ВКЛ , т.е. вправо (В). | 4. Установите рычаг воздушной заслонки (позиция А) в положение ЗАКРЫТО, т.е. в левое. 5. Медленно потяните шнур стартера, пока не почувствуете сопротивление, а затем дерните его резко 6. По мере прогрева двигателя переместите рычаг воздушной заслонки в положение ОТКРЫТО, т.е. вправо. 7. Переместите рычаг газа (позиция В) в положение БЫСТРО. ПРИМЕЧАНИЕ Если двигатель запускается, но не работает, убедитесь, что бетономешалка находится на ровной горизонтальной поверхности. Двигатель оборудован датчиком уровня масла, который отключает двигатель, когда масло достигает нижнего предельного уровня. Остановка двигателя 1. Установите выключатель зажигания в положение ВЫКЛ. 2. Установите топливный клапан в положение ВЫКЛ. |
| --- | --- |

Эксплуатация

| Работа с бетономешалкой 1. Установите бетономешалку на ровной горизонтальной поверхности. 2. Установите правильный угол наклона барабана; для этого вытащите стопорную штангу и поверните штурвал до достижения нужного положения. 3. Вставьте стопорную штангу, чтобы зафиксировать барабан. 4. Запустите двигатель (см. процедуру запуска двигателя). 5. При вращающемся барабане (скорость 30 об/мин) начните добавлять материал в барабан. (Перед началом работы изучите инструкцию -- на мешке с цементом). | 6. Для достижения наилучших результатов действуйте следующим образом: Залейте в барабан требуемое количество воды . Добавьте в барабан требуемое количество гравия. Добавьте в барабан требуемое количество цемента. Добавьте в барабан требуемое количество песка. 7. Выдержите паузу, пока вода, цемент, песок и гравий полностью перемешаются. 8. Барабан бетономешалки должен вращаться при загрузке и разгрузке. НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ бетономешалку, пока барабан заполнен компонентами бетона. 9. Для разгрузки бетонной смеси надежно удерживая штурвал, ногой освободите стопорную штангу. Медленно поверните штурвал против часовой стрелки для разгрузки барабана. 10. После разгрузки смеси поверните штурвал по часовой стрелке для возврата барабана в начальное положение. стопорную штангу для фиксации барабана. Убедитесь, что стопорная штанга полностью вошла в гнездо после разгрузки, прежде чем повторно загружать барабан. 11. Повторите вышеуказанные действия по необходимости. 12. После завершения работы выключите двигатель бетономешалки. Дайте двигателю остыть, затем тщательно очистите барабан изнутри, а также внешние поверхности бетономешалки. ВНИМАНИЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ перемещать бетономешалку, когда она полностью загружена и/или работает. Это может привести к серьезным травмам. |
| --- | --- |

# Техническое обслуживание

Владелец/оператор бетономешалки отвечает за всё периодическое обслуживание.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не работайте с поврежденной или дефектной бетономешалкой.

ВНИМАНИЕ!

Ненадлежащее обслуживание ведет к отмене действия гарантии

Производите все запланированное обслуживание своевременно. Исправляйте все проблемы прежде, чем работать с бетономешалкой.

Техническое обслуживание и подобные работы с бетономешалкой следует проводить только, когда она остановлена. Перед проведением, осмотра, технического  обслуживания или чистки заглушите двигатель.

Примечание При необходимости ремонта или приобретения деталей свяжитесь с нашей линией технической поддержки по телефону 8-800-333-21-13 Звонки по России бесплатные.

## Масло

Заменяйте масло, когда двигатель прогрет. Для выбора подходящей для ваших условий марки масла сверяйтесь с требованиям к маслу.

- Торцевым ключом на 12, с длинной ручкой  выверните пробку для слива масла.

- Дайте всему маслу стечь.

- Установите сливную пробку.

- Снимите крышку заливной горловины масла/щуп, чтобы залить масло.

- Залейте 0,6 л масла и установите крышку заливной горловины масла/щуп.

- Сдайте отработанное масло в соответствующем месте сбора отходов.

## Свечи зажигания

- Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания.

- Торцевой головкой на 19 и ключом для свечей зажигания выверните свечу.

- Осмотрите электрод свечи. Он должен быть чистым и неизношенным, чтобы обеспечивать искру, достаточную для зажигания.

- Проверьте зазор свечи зажигания, он должен составлять 0,7-0,8 мм.

- При замене свечи сверьтесь с таблицами для свечей зажигания.

- Аккуратно верните свечу на место.

- Используйте специальный инструмент для свечей зажигания, чтобы надежно установить свечу.

- Присоедините высоковольтный провод к свече.

## Воздушный фильтр

- Отверните барашковую гайку, чтобы снять крышку воздушного фильтра.

- Разделите губчатый и бумажный фильтрующие элементы.

- Постучите по бумажному фильтрующему элементу, чтобы удалить пыль и грязь. Используйте сжатый воздух (172 кПа) для очистки от грязи.

- Губчатый элемент: промойте в водном растворе жидкого моющего средства. Отожмите его досуха с помощью чистой тряпки.

- Пропитайте фильтр чистым моторным маслом.

- Отожмите фильтр чистой, впитывающей масло тряпкой для удаления излишка масла.

- Установите оба элемента. Затяните барашковую гайку.

- Установите крышку воздушного фильтра и зафиксируйте ее на месте.

## Очистка

По окончании работы бетономешалки удалите остатки смеси и грязь с барабана, очищайте барабан внутри  водой и щеткой с длинной ручкой.

Не допускайте того, чтобы цемент оседал внутри бетономешалки. Со временем это может привести к увеличению массы барабана и повреждению двигателя.

ВНИМАНИЕ!

НЕ опрыскивайте двигатель водой

Вода может повредить топливную систему

## Обслуживание двигателя

Чтобы избежать случайного запуска, отсоедините и заземлите провод  свечи  зажигания прежде, чем проводить какой-либо ремонт.

По всем вопросам, связанным с ремонтом и настройкой, рекомендуем связываться с нашей линией технической поддержки по телефону:

8-800-333-2113. Пн-Пт с 10:00 до 17:00

Звонки по России бесплатные.

## График обслуживания

- Следуйте интервалам обслуживания, указанным в графике (см.далее). Обслуживайте насос чаще, если он работает в неблагоприятных условиях.

Свяжитесь с нашей линией технической поддержки по телефону 8-800-333-2113 (Звонки по России бесплатные), чтобы узнать о расположении ближайшего авторизованного сервисного центра при необходимости обслуживания насоса или двигателя.Каждые 8 часов или ежедневно

Проверить уровень масла

Очистить воздухозаборник и глушитель

После первых 5 часов

Заменить масло

Через каждые 50 часов в каждом сезона

Прочищать воздушный фильтр

Заменять масло, если насос работает под большой нагрузкой или в жарких условиях

Через каждые 100 часов в каждом сезона

Заменять масло

Чистить/регулировать свечи зажигания

Проверять/регулировать зазоры клапанов*

Чистить топливный бак и фильтр*

Каждые 3 года

Заменять топливопровод

*Для выполнения опытными владельцами или авторизованными сервисными центрами бренда MUSTANG.

# Хранение

## Хранение бетономешалки

Не оставляйте оборудование в неблагоприятных условиях: под воздействием пыли, грязи, влаги или агрессивных испарений.

## Хранение двигателя

При хранении двигателя в течение более, чем 30 дней необходимо слить из него топливо чтобы избежать образования осадка в топливной системе, карбюраторе и шлангах. При длительном хранении выполняйте следующие действия.

- Перед хранением дайте двигателю полностью остыть.

- Очистите двигатель согласно указаниям раздела Обслуживание.

- Слейте все топливо из топливопровода и карбюратора, чтобы избежать образования осадка.

- Добавьте в топливный бак стабилизатор топлива.

- Замените масло.

- Выньте свечу зажигания и влейте около 15 грамм масла в цилиндр. Медленно проверните двигатель, чтобы распределить масло и смазать цилиндр.

- Вставьте свечу зажигания на место.

Технические данные и спецификации

| Технические данные и спецификации Технические данные двигателя Двигатель: 118 см3, с верхним расположением клапанов. Технические данные бетономешалки Объем барабана: 200 л Емкость барабана по смеси: 170 л Грузоподъемность барабана: 210 кг Частота вращения барабана: 30 об/мин Габаритные размеры и масса Масса: 96 кг Высота: 138 см Ширина: 75 см Длина: 144 см Топливо Заправочная емкость 2 л. Используйте обычный неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92. Масло Заправочная емкость 0,6 л. | Свечи зажигания Двигатель оснащается длинной свечой с (19 мм). При нечастом режиме использования (менее 1 часа в месяц) или при низких температурах (ниже 15°C) используйте свечу NGK B6ES или аналогичную. При среднем режиме использования (менее 3 часов в месяц) или при средних температурах (10 - 27°C) используйте свечу NGK B7ES или аналогичную. При тяжелом режиме использования (постоянная работа) или при высоких температурах (27-38°C) используйте свечу NGK B8ES или аналогичную. Зазор свечи зажигания должен составлять 0,7 – 0,8 мм. Зазоры клапанов Впускной 0,13 – 0,17 мм Выпускной 0,18 – 0,22 мм |
| --- | --- |

Технические данные и спецификации

| Схема компонентов бетономешалки |  |
| --- | --- |

Технические данные и спецификации

## Спецификация бетономешалки

| Позиция | Номер детали | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54051-1 | Верхняя часть барабана | 1 |
| 2 | 54051-2 | Болт M12x25 | 4 |
| 3 | 54051-3 | Болт M8x18 | 6 |
| 4 | 54051-4 | Гайка M8 | 12 |
| 5 | 54051-5 | Шайба | 32 |
| 6 | 54051-6 | Лопасть мешалки | 2 |
| 7 | 54051-7 | Гайка M12 | 4 |
| 8 | 54051-8 | Пружинная шайба 12 | 4 |
| 9 | 54051-9 | Уплотнение барабана | 1 |
| 10 | 54051-10 | Подъемный фиксатор | 1 |
| 11 | 54051-11 | Кожух двигателя | 1 |
| 12 | 54051-12 | Складная штанга | 2 |
| 13 | 54051-13 | Большой ременный шкив | 1 |
| 14 | 54051-14 | Профилированный ремень | 1 |
| 15 | 54051-15 | Крышка шкива | 1 |
| 16 | 54051-16 | Двигатель | 1 |
| 17 | 54051-17 | Панель для регулировки натяжения ремня | 1 |
| 18 | 54051-18 | Болт (головка -- внутренний шестигранник) M10X55 | 2 |
| 19 | 54051-19 | Защита оси двигателя | 1 |
| 20 | 54051-20 | Малый профилированный ремень двигателя | 1 |
| 21 | 54051-21 | Стопорная кнопка | 1 |
| 22 | 54051-22 | Передняя крышка с уплотнением | 1 |
| 23 | 54051-23 | Выхлопная труба | 1 |
| 24 | 54051-24 | Коробка двигателя | 1 |
| 25 | 54051-25 | Боковой люк для заправки маслом | 1 |
| 26 | 54051-26 | Замок бокового люка | 1 |
| 27 | 54051-27 | Болт (с шестигранной головкой) M6X20 | 5 |
| 28 | 54051-28 | Штифт с проушиной | 2 |
| 29 | 54051-29 | Цельнолитая шина, 10" | 2 |
| 30 | 54051-30 | Кронштейн крепления колес | 1 |
| 31 | 54051-31 | Стопорная гайка | 14 |
| 32 | 54051-32 | Болт M8x70 | 5 |
| 33 | 54051-33 | Ножной кронштейн | 1 |
| 34 | 54051-34 | Стопорная штанга | 1 |
| 35 | 54051-35 | Шплинт 4x35 | 1 |
| 36 | 54051-36 | Пружина | 1 |
| 37 | 54051-37 | Штурвал | 1 |
| 38 | 54051-38 | Соединительный рычаг | 1 |
| 39 | 54051-39 | Кронштейн крепления бака | 1 |
| 40 | 54051-40 | Хомут | 1 |
| 41 | 54051-41 | Кожух оси 1 | 1 |
| 42 | 54051-42 | Болт M8x20 | 4 |
| 43 | 54051-43 | Пластмассовая крышка | 1 |
| 44 | 54051-44 | Крепежное кольцо 62 | 1 |
| 45 | 54051-45 | Зубчатый венец 210 | 6 |
| 46 | 54051-46 | Нижняя часть барабана | 1 |
| 47 | 54051-47 | Удлиненная вставка | 1 |
| 48 | 54051-48 | Ось 6206 | 2 |
| 49 | 54051-49 | Шайба | 1 |
| 50 | 54051-50 | Пружинная шайба 8 | 2 |

Технические данные и спецификации

## Схема компонентов двигателя

Технические данные и спецификации

## Спецификация двигателя

| Позиция | Номер детали | Наименование | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB5781-B4-12 | Болт M4×12 | 1 |
| 2 | ST168F-1070003-G | Рукоятка топливного клапана | 1 |
| 3 | GB5789-FB6-12 | Фланцевый болт M6×12 | 11 |
| 4 | ST160F-1070002-G | Ограждение топливного бака | 1 |
| 5 | GB5789-FB5-12 | Фланцевый болт M5×12 | 1 |
| 6 | ST168F-1070200-G | Топливный клапан | 1 |
| 7 | ST168F-1070008-G | Трубное крепление | 1 |
| 8 | ST160F-1070003-G | Трубка I | 1 |
| 9 | ST188FD-1070006A | Крепление | 3 |
| 10 | ST160F-1071000-G | Узел указателя уровня топлива | 1 |
| 11 | ST168F-1121100-C | Выключатель | 1 |
| 12 | ST160F-1070004-G | Трубка II | 1 |
| 13 | ST152FD-1070200 | Топливный фильтр | 1 |
| 14 | ST160F-1070200-G | Топливный бак | 1 |
| 15 | ST160F-1070100H | Крышка топливного бака | 1 |
| 16 | ST160F-1110005 | Возвратная пружина дроссельной заслонки | 1 |
| 17 | ST160F-1110007 | Пружина регулятора | 1 |
| 18 | ST160F-1110003 | Рычаг регулятора | 1 |
| 19 | GB41-N-6 | Гайка M6 | 3 |
| 20 | ST160F-1110008 | Стопорный штифт | 1 |
| 21 | ST160F-1110001 | Вал рычага регулятора | 1 |
| 22 | ST160F-1110006 | Шток регулятора | 1 |
| 23 | ST160F-1110004 | Болт рычага регулятора | 1 |
| 24 | ST160F-1111000 | Узел управления | 1 |
| 25 | ST160F-1110108 | Шайба регулятора | 2 |
| 26 | GB5789-FB6-8 | Фланцевый болт M6×8 | 6 |
| 27 | ST188F-1060004 | Направляющая пружины храповика | 1 |
| 28 | ST160F-1061200 | Рукоятка ручного стартера | 1 |
| 29 | ST160F-1061100-Q | Крышка ручного стартера | 1 |
| 30 | ST160F-1061005 | Пружина ручного стартера | 1 |
| 31 | ST160F-1061009 | Шнур ручного стартера | 1 |
| 32 | ST160F-1061001A | Шкив ручного стартера | 1 |
| 33 | ST188F-1060006 | Возвратная пружина | 2 |
| 34 | ST188F-1060005 | Храповик стартера | 2 |
| 35 | ST188F-1060003 | Направляющая храповика | 1 |
| 36 | ST188F-1060002 | Регулировочный винт | 1 |
| 37 | GB5789-FB6-20 | Фланцевый болт M6×20 | 1 |
| 38 | ST160F-1080100-G | Крышка вентилятора | 1 |
| 39 | ST160F-1050010 | Гайка M14 | 1 |
| 40 | ST160F-1060001 | Ступица стартера | 1 |
| 41 | ST160F-1080001 | Вентилятор | 1 |
| 42 | ST160F-1120100 | Маховик | 1 |
| 43 | ST160F-1080003 | Боковая площадка | 1 |
| 44 | ST160F-1030200 | Уплотнение | 1 |
| 45 | ST160F-1129000-G | Диод | 1 |
| 46 | ST160F-1030003 | Болт сливной пробки | 2 |
| 47 | ST160F-1030004 | Шайба сливной пробки | 2 |
| 48 | ST160F-1030012-G | Картер | 1 |
| 49 | GB276-BB-6205-UU | Радиальный шарикоподшипник 6205 открытый | 2 |

| Позиция | Номер детали | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | ST160F-1040026 | Рычаг коромысла клапана | 1 |
| 101 | ST168F-1040027 | Шарнирный болт | 2 |
| 102 | ST160F-1040005 | Толкатель | 2 |
| 103 | GB1667-S5-8 | Винт M5×8 | 4 |
| 104 | GB90-W-5 | Шайба ø5 | 4 |
| 105 | GB93-LW-5 | Стопорная шайба ø5 | 4 |
| 106 | ST160F-1101100-G | Защита глушителя | 1 |
| 107 | ST160F-1101200-G | Глушитель | 1 |
| 108 | GB41-N-8 | Гайка M8 | 2 |
| 109 | GB90-W-8 | Шайба ø8 | 2 |
| 110 | GB93-LW-8 | Стопорная шайба ø8 | 2 |
| 111 | ST168F-1100001-G | Набивка глушителя | 1 |
| 112 | ST160F-1010002 | Болт выхлопной системы | 2 |
| 113 | ST160F-1080002-G | Колпак | 1 |
| 114A | ST160F-1050007 | Первое поршневое кольцо | 1 |
| 114B | ST160F-1050006 | Второе поршневое кольцо | 1 |
| 114C | ST160F-1050200 | Маслосъемное кольцо | 1 |
| 115 | ST160F-1050004 | Поршень | 1 |
| 116 | 139FMD-1004006 | Стопор поршневого пальца | 2 |
| 117 | ST160F-1050003 | Поршневой палец | 1 |
| 118 | ST160F-1050100 | Соединительная тяга | 1 |
| 119 | ST160F-1030005-B | Крышка маслозаливной горловины | 1 |
| 120 | ST160F-1070006 | Топливный фильтр | 1 |
| 121 | ST1P68F-1070006-F | Крепление | 1 |
| 122 | ST160F-1040028 | Направляющая толкателя | 1 |
| 123 | GB5789-FB6-35 | Фланцевый болт M6×35 | 1 |
| 124 | GB90-W-6 | Шайба ø6 | 3 |
| 125 | GB93-LW-6 | Стопорная шайба ø6 | 1 |
| 126 | GB5789-FB6-15 | Фланцевый болт M6×15 | 7 |
| 127 | ST160F-1030100 | Уплотнение | 1 |
| 128 | ST168F-1040014 | Уплотнение | 2 |

Поиск и устранение неисправностей

# Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается | Отсутствие топлива | Залить топливо |
|  | Неисправна свеча зажигания | Заменить свечу |
|  | Наличие нагрузки на двигатель в момент запуска | Снять нагрузку с двигателя |
| Двигатель не запускается; двигатель запускается, но работает с перебоями | Низкий уровень масла | Залить масло в картер до нужного уровня. Убедитесь, что бетономешалка расположена на ровной горизонтальной поверхности |
|  | Воздушная заслонка находится в неправильном положении | Отрегулируйте заслонку |
|  | Неплотный контакт провода зажигания | Закрепите провод на свече зажигания |
| Двигатель останавливается во время работы | Нет топлива | Залить топливо |
|  | Низкий уровень масла | Залить масло в картер до нужного уровня Убедитесь, что бурильная машина расположена на ровной горизонтальной поверхности |
| Двигатель не развивает полной мощности или перегревается | Недостаточная вентиляция | Проверьте доступ воздуха к двигателю. Работайте в хорошо вентилируемой зоне |
| Двигатель идет вразнос | Неисправен регулятор двигателя | Обратитесь в службу поддержки |

| Гарантийные обязательства |
| --- |
| Гарантийные обязательства ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ СРОКОМ НА 1 ГОД Компания ООО «ГазЭлектроСоюз» предоставляет гарантию сроком 1 год с ограничениями со дня продажи. Настоящие условия действительны с 1 декабря 2009 г. Условия предоставления гарантии Компания ООО «ГазЭлектроСоюз» подтверждает гарантию на основании заполненного гарантийного талона и копии кассового чека из любого центра продаж в качестве подтверждения покупки. Гарантия на ремонт/замену Компания ООО «ГазЭлектроСоюз» гарантирует первому покупателю, что механические и электрические компоненты оборудования не будут иметь дефектов по материалу и качеству изготовления в течение одного (1) года с даты покупки (90 дней для коммерческого и промышленного использования). Расходы на доставку оборудования для проведения гарантийного ремонта или замены оборудования по данной гарантии полностью несёт покупатель. Эта гарантия распространяется только на первого покупателя и не подлежит передаче. Не возвращайте оборудование в ту розничную организацию, где осуществлялась покупка В случае возникновения проблем при работе оборудования обращайтесь по телефону или электронной почте службы поддержки потребителей: 8-800-333-21-13 в будни с 10:00 до 17:00 Звонки по России бесплатные. Email: service@mustangru.com При невозможности устранения неисправности компания ГЭС, на свое усмотрение, берет на себя оценку, ремонт или замену неисправных деталей или узлов в Сервисном центре ГЭС. Компания ГЭС присвоит вам личный номер для гарантийного обслуживания, зафиксируйте его для последующего обращения. Ремонт или замена без соответствующего оформления или вне условий сертифицированного ремонтного предприятия не покрываются настоящими гарантийными обязательствами. Исключения из гарантии Настоящая гарантия не покрывает следующие виды ремонта и оборудования: Естественный износ Для нормального функционирования бетономешалки периодически требуется замена деталей и техническое обслуживание. Настоящая гарантия не покрывает ремонт в случаях, когда естественный износ привел к выходу из строя и полному исчерпанию ресурса детали или оборудования в целом. | Установка, эксплуатация и техническое обслуживание Настоящая гарантия неприменима и не будет покрывать расходы на детали и трудозатраты, если обнаружится, что бетономешалку использовали не по назначению, пренебрегали ее обслуживанием, если она побывала в аварии, если допускали эксплуатацию с нарушением установленных режимов, допускали перегрузку с выходом за пределы установленных параметров, внесли изменения в ее конструкцию или неверно установили. Настоящей гарантией не покрываются расходы на текущее техобслуживание, такие как замена свечей зажигания, воздушного фильтра, регулировки, очистка системы подачи топлива, очистка от наслоившихся засорений. Другие исключения Настоящей гарантией не покрываются: косметические дефекты, такие как дефекты лакокрасочного покрытия, наклеек и т.д. Изнашиваемые детали, такие как фильтрующие элементы, уплотнительные кольца и т.д. Дополнительное оборудование, например пусковые аккумуляторы, чехлы для хранения. Производитель не несет ответственности за выход оборудования из строя в результате стихийных бедствий и других форс-мажорных обстоятельств. Проблемы, возникшие вследствие использования не оригинальных деталей. Ограничения по косвенным гарантийным обязательствам и последующему ущербу Компания ГЭС не принимает на себя обязательств по компенсации временных потерь, материального ущерба при использовании продукции, расходов по транспортировке, а также других сопутствующих или последующих видов ущерба, возникшего при использовании данной бетономешалки с приводом от бензинового двигателя. На устройство, предоставленное взамен изначально приобретённого, распространяются те же условия гарантии. Гарантийный срок по устройству, предоставленному в качестве замены, рассчитывается от даты покупки первой бетономешалки. Контактная информация Адрес Адрес: ООО «ГазЭлектроСоюз» 192298 г.Санкт-Петербург Пр. 9 Января, д.3 к.1 Служба поддержки потребителей Пн-Пт 10:00-17.00 Тел.: 8-800-333-21-13 Звонки по России БЕСПЛАТНЫЕ www.mustangru.com |
| Заметки |

# Text boxes

| 51 | 54051-51 | Болт (головка -- внутренний шестигранник) M8X16 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | 54051-52 | Короткая вставка | 1 |
| 53 | 54051-53 | Пружинная шайба 6 | 6 |
| 54 | 54051-54 | Болт M6X16 | 6 |
| 55 | 54051-55 | Плоская шайба 6 | 6 |
| 56 | 54051-56 | Крышка | 1 |
| 57 | 54051-57 | Уплотнительная шайба | 1 |
| 58 | 54051-58 | Кожух шестерни 1 | 1 |
| 59 | 54051-59 | Болт M8X65 | 1 |
| 60 | 54051-60 | Ложемент редуктора | 1 |
| 61 | 54051-61 | Стальная шайба вала 42 | 1 |
| 62 | 54051-62 | Шайба вала 42 | 1 |
| 63 | 54051-63 | Подшипник 6202 | 2 |
| 64 | 54051-64 | Вал малой шестерни | 1 |
| 65 | 54051-65 | Винт ST4, 8x16-F | 3 |
| 66 | 54051-66 | Кожух шестерни 2 | 1 |
| 67 | 54051-67 | Шпонка 5x18x5 | 1 |
| 68 | 54051-68 | Малая шестерня | 1 |
| 69 | 54051-69 | Шайба вала 15 | 2 |
| 70 | 54051-70 | Упругое кольцо, под отверстие 47 | 1 |
| 71 | 54051-71 | Стальная шайба вала 30 | 1 |
| 72 | 54051-72 | Подшипник 6906 | 2 |

| 50 | ST160F-1127000-A | Реле уровня масла | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | ST160F-1110101 | Держатель груза регулятора | 1 |
| 52 | ST160F-1110102 | Ось груза регулятора | 2 |
| 53 | ST160F-1110104 | Вал регулятора | 1 |
| 54 | ST160F-1110103 | Крепление держателя регулятора | 1 |
| 55 | ST160F-1110107 | Груз регулятора | 2 |
| 56 | ST160F-1110106 | Шайба вала регулятора | 1 |
| 57 | ST160F-1110105 | Крышка регулятора | 1 |
| 58 | ST160F-1050001-E | Коленчатый вал | 1 |
| 59 | ST160F-1030008-G | Уплотнение крышки картера | 1 |
| 60 | ST160F-1030001-B | Крышка маслозаливной горловины | 1 |
| 61 | ST160F-1030002 | Уплотнение маслозаливной горловины | 2 |
| 62 | ST160F-1030007-G | Крышка картера | 1 |
| 63 | GB5789-FB6-29 | Фланцевый болт M6×29 | 7 |
| 64 | ST168F-1090100 | Гайка крышки воздухоочистителя | 2 |
| 65 | ST168F-1090001-G | Крышка воздухоочистителя | 1 |
| 66 | ST168F-1090200-C | Элемент воздухоочистителя | 1 |
| 67 | ST168F-1090500-G | Колено воздухоочистителя | 1 |
| 68 | GB5789-FB6-25 | Фланцевый болт M6×25 | 2 |
| 69 | ST160F-1123000 | Катушка зажигания | 1 |
| 70 | 152FMD-1001007 | Штифт 10×16 | 2 |
| 71 | GB5789-FB8-55 | Фланцевый болт M8×55 | 4 |
| 72 | ST160F-1130004 | Шайба карбюратора | 1 |
| 73 | ST160F-1130100 | Рычаг газа | 1 |
| 74 | ST160F-1130000-G | Узел карбюратора | 1 |
| 75 | ST160F-1130003 | Уплотнение карбюратора | 1 |
| 76 | ST160F-1130001 | Изолятор карбюратора | 1 |
| 77 | ST160F-1130002 | Набивка изолятора | 1 |
| 78 | ST160F-1010001 | Резьбовая шпилька M6×113 | 2 |
| 79 | ST160F-1010100-G | Головка блока цилиндров | 1 |
| 80 | ST160F-1030009 | Прокладка головки блока цилиндров | 1 |
| 81 | ST160F-1040002 | Впускной клапан | 1 |
| 82 | ST160F-1040006 | Выпускной клапан | 1 |
| 83 | ST168F-2-1040013 | Подъемник клапана | 2 |
| 84 | ST168F-1030015-G | Штифт 9×14 | 2 |
| 85 | ST160F-1041000 | Кулачковый вал | 1 |
| 86 | GB1099-79 | Шпонка 4×7.5×19 | 1 |
| 87 | ST160F-1020001 | Патрубок сапуна | 1 |
| 88 | ST160F-1040024 | Регулировочный болт | 2 |
| 89 | ST160F-1020002-A | Набивка головки | 1 |
| 90 | ST168F-1020100-C | Крышка головки цилиндров | 1 |
| 91 | ST160F-1040022 | Впускное коромысло | 2 |
| 92 | ST160F-1040021 | Ось коромысла | 1 |
| 93 | ST160F-1040008 | Устройство вращения клапана | 1 |
| 94 | ST160F-1040001 | Держатель пружины впускного клапана | 1 |
| 95 | ST160F-1040007 | Держатель пружины выпускного клапана | 1 |
| 96 | ST160F-1040003 | Пружина клапана | 2 |
| 97 | ST160F-1124000 | Свеча зажигания | 1 |
| 98 | ST160F-1040025 | Коромысло выпускного клапана | 2 |
| 99 | GB41-N-6 | Гайка M6 | 2 |

Емкость по смеси – 28 л

Емкость по смеси – 84 л

Емкость по смеси – 113 л

МАКСИМАЛЬНОЕ

НАПОЛНЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОЕ

НАПОЛНЕНИЕ

ЩУП

СЛИВНАЯ ПРОБКА

Техническое обслуживание

Хранение